## Slide 1: LED道路照明的光学系统设计技术及发展趋势
清华大学深圳研究生院
半导体照明实验室
钱可元
Qian Keyuan

## Slide 2: 采用LED路灯的疑惑
LED的发光效率无法和高压钠灯相比；
LED路灯光色不够亮，穿透性不够；
LED的照射过于集中，其照射的均匀度差；
LED路灯的长期光衰严重，寿命不长；
LED路灯本身自重过重，不利于安装，防风；
LED色温太高，刺眼;而高压钠灯色温低，舒适，穿雾能力强。
LED路灯只适用于灯杆在8米以下的次干道。主干路宜采用低色温的高压钠灯。
LED路灯造价过高，无法普及；

## Slide 3
城市道路照明的技术指标与设计依据

## Slide 4: 城市道路照明系统追求的目标
城市公共照明在我国照明耗电中占30%的比例 ；
以439亿kwh，平均电价0.65元/kwh计算，一年开支285亿元。
城市道路照明系统追求的目标应该是：
只求够亮，不求最亮！

## Slide 5: 衡量道路照明的技术指标
• 亮度分布的均匀性： 亮度均匀的路面可以减少驾驶者眼睛由于不断适应明暗变化所起的疲劳感。 Uo（平均均匀度）＝Imin/Iav U1（纵向均匀度）＝Imin/Imax Imin－道路上最小亮度 Imax－道路上最大亮度 Iav －道路上平均亮度

## Slide 6: 路灯国家标准

## Slide 7
<number>
术语解释
目前,快速路和主干道的照度规定值偏低,至少20lx以上。

## Slide 8: 路灯现状
高压钠灯
  光效 >100lm/W (120lm/W)
  主要用于主干道，快速路照明,照度25~50lx
  单盏110～400W
  均匀度0.35左右
节能灯
  光效 50~70lm/W ，主要用于庭院照明

## Slide 9: 道路照明光源的要求
高光效；
  必须满足总光通量的要求；
长寿命；
  要求能正常工作5年以上；
有利于形成照度与亮度均匀分布的光场；
耐候性；
  温度、湿度、紫外辐射

## Slide 10: 传统路灯的技术参数
高压钠灯
  光效 >100lm/W (120lm/W)
  主要用于主干道，快速路照明,照度25~50lx
  单盏110～400W
  均匀度0.35左右
节能灯
  光效 50~70lm/W ，主要用于庭院照明

## Slide 11: 灯具系统的效率
光源效率
灯具效率
电
源
光学
结构
区域外的光
照明利用系数
要求照明区域

## Slide 12: LED路灯的优势－光学方面的优势
发光立体角小；
  传统路灯发光的立体角为4π；
近似点光源，便于二次光学系统的设计；
均匀度有望大大提高(0.7)；
总的光效高；
  高压钠灯80-120 lm/w
照明效果比较的对象：高压钠灯。绝非白炽灯！

## Slide 13: 路灯光源光通量的计算
高压钠灯(120lm/W) |  |  | 
道路等级 | 快速路 | 主干道 | 次干道
光源功率（W） | 400 | 250 | 150
照射面积(m2) | 400 | 350 | 300
路面长度(m) | 40 | 35 | 30
照度（lux） | 30 | 15 | 10
区域内光通量（lm） | 12000 | 5250 | 3000
光源总光通量（lm） | 48000 | 30000 | 18000
系统效率 | 0.25 | 0.175 | 0.167

## Slide 14: 路灯光源光通量的计算
LED光源(100lm/W) |  |  | 
道路等级 | 快速路 | 主干道 | 次干道
照射面积(m2) | 400 | 350 | 250
区域内光通量（lm） | 12000 | 5250 | 3000
系统效率 | 0.7 | 0.7 | 0.7
最少需要光通量（lm） | 17143 | 7500 | 4286
需要LED功率（W） | 172 | 75 | 43
最理想的情况！

## Slide 15: LED路灯的光学设计

## Slide 16: 1，传统城市照明光源面临的问题
显色指数很低(约为30)
在点亮时温度很高，产生严重的眩光
寿命较短，需要经常进行价格不菲的维护作业
0
5
10
-5
-10
-15
5
10
15
20
30
25
照度 ( lux)
水平距离(米)
传统城市照明光源

## Slide 17: LED路灯面临的光学设计问题
常规LED远场分布具有的朗伯型特征

## Slide 18: 低端LED路灯存在的问题
基本没有光学处理单元，照明效果极差，节能效果不显著
  某一次干路(6车道，24米宽)的现有LED路灯实测：灯高10米，间距30米
  最高照度仅为14 lux，最低照度仅为0.8 lux，平均照度仅为4.8 lux，均匀度仅为0.17。

## Slide 19: IES Streetlight Distribution Patterns
These patterns are largely based on the light pattern created by existing street lighting fixtures
Most customers will want to keep these patterns because people are used to them
Type I
Type II
Type III
Type IV
Type V

## Slide 20: 新型LED路灯系统

## Slide 22: 封装后的照度分布理论模拟图
在35米长10米宽的矩形区域上能达到70%以上的均匀度
透镜的效率达到了90%以上。

## Slide 23: LED路灯工程实例
广东东莞莞龙路LED照明工程

## Slide 24: LED路灯工程实例
广东东莞石龙1万多盏大功率LED路灯改造工程

## Slide 25: 5. 新型LED路灯与现有路灯的比较
 | 常规路灯 | 现有LED路灯 | 新型LED路灯
测试条件 | 6车道，24米宽， 灯高12米， 间距35米。 | 6车道，24米宽， 灯高10米， 间距30米。 | 6车道，24米宽， 灯高12米， 间距35米。
路灯本身消耗功率(W) | 400 | 72 | 134
实际耗电功率(W) | 500 | 85 | 158
稳定平均照度(lux) | 20.6 | 4.8 (不满足要求) | 21
均匀度(Lmin/Lavg) | 0.4 | 0.17(不满足要求) | 0. 4
照明功耗密度(W/m2) (路面稳定平均照度20 lux) | 1.16 |  | 0.43

## Slide 26: 新型LED路灯与现有路灯的比较
 | 常规路灯 | 现有LED路灯 | 新型LED路灯
测试条件 | 6车道，24米宽， 灯高12米， 间距35米。 | 6车道，24米宽， 灯高10米， 间距30米。 | 6车道，24米宽， 灯高12米， 间距35米。
照明功耗密度(W/m2) (按照路面稳定平均照度30 lux来推算) | 1.73 |  | 0.65
采购成本(元/盏) | 作为基准 |  | 在高压钠灯基准的基础上增加约3600元
每年所需电费(元) (计算依据：一天照明10小时，每年365天，电费以1元/度计) | 1825 | － | 577

## Slide 27
LED路灯光源的问题探讨

## Slide 28: LED路灯行业现状
1、传统照明大企业观望、试水； 2、众多小企业百花齐放; 3、跳不出传统灯具束缚 LED光源 ≠ LED灯具;

## Slide 29: 推广LED路灯的难点
LED路灯成本高，一次性投入较大;
技术规范与标准的滞后;
专业部门的思维定势一时难以扭转;
还缺乏配套的扶持与鼓励政策;
人们对LED的认识有个过程，包括部分专家；

## Slide 30: 春潮涌动
1、LED性价比不断提高 2、节能、环保、绿色的大潮流不可逆转。 3、关键技术日趋成熟，二次配光和散热的研究已引起厂家更多的重视。 4、政府支持的大好前景。

## Slide 31
谢谢各位